## Slide 1
iHands
Arm contest
Tsang-Yung Wu, Chen-Chia Chang, Chia-Ming Chang
Team10 我們超厲害
motivation
prospect
hardware
features
video
Q&A

## Slide 2
motivation
prospect
hardware
features
video
Q&A
Why iHands ?
Number of the hearing disorder
70 millions of hearing disorder people in the world
Up to 20 millions people are Chinese
Communication Difficulties
Uncapable of expressing through voice, with few people using sign language, forming communication barrier
Low Possibilities of Job
About 60% of the hearing disorder are working as temporary workers under severe environment without protection

## Slide 3
motivation
prospect
hardware
features
video
Q&A
Culture Barrier
A sense of distance due to sign language communication
Start
Eliminate Differences
Most people use voice to communicate with others
Think
Sign Language
Expect iHands to promote the hearing disorder people to communicate with the public
Goal
Notes: 1. 現在世界沒有人了解聾人文化
定義聾人文化
2. 讓普通人可以與聾人文化溝通，依靠我們的手套
3. 讓普通人不只可以與聾人溝通，更可以了解聾人文化，
第一步是學習手語
第二步是

## Slide 4
motivation
prospect
hardware
features
video
Q&A
九軸感測器
MPU 9250
Gesture Motion Information
WIFI 模組
ESP8266
Data communication
STM32F469-DISCO
By Arm
Recognition and Voicing
Notes: 聽完我們的願景之後，我們來談談如何藉由硬體跟軟體跟利用所學實現我們的目標。
硬體部分：我們需要三個 Component 分別是九軸感測器， WIFI 模組以及 STM32F469 開發版
首先我們介紹九軸
九軸感測器：我們利用它記錄手部運動資訊，他能讀取當前的三軸加速度、三軸角速度、跟磁場，並依此當做手部的運動特徵值，而我們將這些，稱為一組特徵值，然而可以發現每個手語手勢都會有獨特的特徵值序列，利用這樣的特性，我們能根據不同的序列，區分不同的手勢。 在能得到手部資訊後，接著就是要傳送資料。而為什麼要 wifi 呢？
WIFI 模組：由於我們希望我們搭載在使用者上面的元件能更方便小巧，我們利用 wifi 建立一個連線通道，利用此通道將資料傳遞到計算資源，把計算部分拉出手外，減少手部的負擔跟物件，增加比手語時的自由度且有簡約親民的外觀 最後最重要是我們的 Arm 開發版
STM32F469：這部份就是我們強力的計算資源，根據九軸感測器傳送過來的資料，我們能利用他辨識動、不動，進一步在動的時候，辨識不同的手勢。我們將接收到的特徵序列跟預先錄好的序列組進行比對，利用 DTW 算出一個相似分數後，來跟現在的手勢為哪一個字，完成我們的目標
整個系統就是從手部姿勢，利用九軸感測器讀取特徵值，藉由 wifi 傳送到 arm 版進行計算，最後發出聲音

## Slide 5
motivation
prospect
hardware
features
video
Q&A
Computing
Time
PC
on STM32
Version 1
final version
0.05s
0.4s
0.1s
Notes: 當然，我們目標是即時的手語辨識，希望立即對手語進行預測。
因此我們針對 Computing 跟 Sensing 做了一些分析改善。
首先 Computing 指的是對特徵序列預測所需的計算時間，
然而先前我們以個人電腦當做計算平台，但是從宣傳影片可以發現，我們的字出現的速度有一點延遲，而移植到嵌入式系統時延遲更巨大，因此我們針對這部份做了一些改善。
顯而易見，因為嵌入式系統的開發版計算速度不如個人電腦，導致最初版本中手語預測速度不如預期，跟不上我們的資料準備好的速度，因此我們對原本演算法增強後，我們成功大幅降低我們的辨識所需的計算速度並提升了精準度。在辨識時不會出現資料抵達但是系統還在計算 這樣的情況，而能立即對來的資料進行辨識，馬上輸出結果。

## Slide 6
motivation
prospect
hardware
features
video
Q&A
Sensing
7 Frame per sec
20 Frame per sec
Higher Accuracy
Notes: 第二個 Sensing 決定我們每秒有多少個資料能提供計算平台處理，而起初移植時，我們利用 wifi 傳送，觀察到的 data 傳送速率大概是七組特徵值每秒，
而我們想讓每組手語更具獨特性的話，傳送速率必須更大，來得到更高的手部運動解析度，我們改善 Sensor 傳輸的 protocol ，將速率最大使用，達到 20 組特徵值每秒，而儘管到如此速度，我們發現因為 Arm 架構計算效能的特性，依然能即時的計算並得到結果。如此高解析度跟計算能力，變能得到較好的準確率。

## Slide 7
motivation
prospect
hardware
features
video
Q&A

## Slide 8
motivation
prospect
hardware
software
video
Q&A
for listening
Thanks